## Slide 1: Sprint
med J80

## Slide 2: Roller ombord på fyra
Fördäck: hissar och sänker gennaker och fock, hjälper till vid gipp
Trimmer: trimmar fock och gennaker, sköter tack och peke
Stortrim/taktik: trimmar stor (skotvagnen), sköter taktik, kan börja skota gennaker/fock efter sättning
Rorsman: styr och sköter storskot
Notes: En femte (mittgasten!) kan sköta tack och peke, hjälpa till packning av gennakern

## Slide 3: Inför rundning av kryssmärket
Fördäck fördrar tackline så långt att peket i nästa läge går att dra ut hela vägen, och går upp på fördäck för att kunna hissa gennakern.
Stortrim/taktik kommunicerar vad som ska hända efter rundningen.

## Slide 4: Vid rundning av kryssmärket/ sättning av gennaker
Fördäck hissar, trimmer hjälper gennakern upp ur ruffen och drar ut peket när gennakern är uppe ungefär halvvägs.
Trimmer trimmar gennakern när den är i topp och peket är ute.
Fördäck sänker in focken.
Notes: Diskutera kommandon: ”Förbered sättning”, ”Sätt gennaker”
Focken rullas alltid in påJ80

## Slide 5: Gipp i lätt vind
Viktigt är att ha bra tryck innan gippen påbörjas. Skotet släpps och nya skotet tas hem snabbt. Fördäck kan behöva hjälpa till vid förstaget, och dra i mitten av underliket för att lättare få gennakern att fylla snabbare.
Besättningen hjälper till med att rulla båten.
Notes: Viktigt att inte styra runt för snabbt så att gennakern kan fastna i förstaget
Gennakern gippas innanför förstaget

## Slide 6: Gipp i mellan och hård vind
Fördäck kan eventuellt ta över och släppa gamla skotet, samtidigt som trimmaren snabbt tar hem det nya.
Så fort gennakern fyllt släpper trimmaren igen, för att undvika broach.
OBS! Alla ska direkt ut på nya kanten – och långt bak i båten när det blir surf!

## Slide 7: Gipp i hård vind
Gippa i en by för då är trycket i seglen som minst.
Dra över storen med en hand om skotet så snart det går.
Parera – när storen går över, styr tillbaka

## Slide 8: Lovartsnedtagning
Fördäck hissar focken, ordnar med skoten och släpper pekelinan (då ska peket åka in)
Trimmer släpper lä och drar runt gennakern till lovart, börjar samla ihop gennakerns underlik
Fördäck lossar först tackline och släpper sedan fallet kontrollerat
Trimmer hjälper fördäck att packa gennakern, släpper
OBS! Straff om inte peket är inne efter rundning
Notes: Fördäck släpper fallet från sittbrunn, kan ibland behöva ta ett litet steg fram för få loss.
Viktigt att rorsman faller av till platt innan fallet släpps
Lättaste sättet
Lovart- eller länedtagning? Beror på en kombination av vilken kryssboj man rundar och vilken läboj man avser att runda (om kryss- och länsgate)
VISA filmen https://www.youtube.com/watch?v=7Hdk18iUInI

## Slide 9: Gippnedtagning
Förberedelser: Focken sätts i lovart, peket släpps och insamling av gennakern påbörjas
Tack och fall släpps i gippen

## Slide 10: Att tänka på vid nedtagning
Rorsman måste falla av till plattläns för att minska trycket i gennakern och möjliggöra nedtagning
Hela underliket måste samlas in innan fallet släpps för att ha kontroll på gennakern
Ta ned i tid! Hellre för tidigt än för sent (utom i extrem lättvind)

## Slide 11: Gennakertrim
Grundregel – släpp ut gennakern tills förliket börjar slå in
Dialog trimmer - rorsman om trycket: Trimmer: ”Dåligt tryck, vi kan lova” eller ”Mycket tryck, vi kan falla”
Alltså, man faller i byarna, sedan lovar man
Knep – kräng båten åt lovart för att få ut gennakern i lovart, bort från storseglets vindskugga
Notes: Man skär mer med en gennaker .. Men J80:s gennaker är jättestor, därför behöver inte alls skära mycket när det blåser

## Slide 12: Gennakertrim forts
Trim av tackline
I lättvind:
till pekets spets
I mellanvind:
till mitten av peket
I hård vind:
till straxt akter om fockens förlik

## Slide 13: Några gennakerproblem
Timglas: Fördäckaren rycker mjukt i underliket, alternativt sänks fallet tre meter för att sedan pumpas
Broach: Släpp gennakerskot, kick och storskot (motverka med besättningsvikt)

## Slide 14: Krysstrim J80
Vind | Bom | Storskot, översta lattan | Storfall, cunning-ham | Akterstag | Skotvagn fock
0-3 m/s | I mitten | 5 grader mot lä | Rynkor i förliket | Löst | 1 hål framför röstjärnet
3-5 m/s | 0-7 cm ned | Parallell med bommen | 80% av rynkorna borta | Ansatt | Vid röstjärnet
5-7 m/s | Längre ned … | 5 grader mot lä | 80% av rynkorna borta | Hårdare ansatt | 1 hål bakom röstjärnet
>7 m/s | Förbi kant med akter-spegeln | 5-7 grader mot lä | Inga rynkor | Hårt ansatt | 2 hål bakom röstjärnet